## Slide 1: AI4IoT 사용 가이드
작성자:
세종대학교 AISL 김유진 연구원
세종대학교 AISL 주형준 연구원
세종대학교 AISL 김민지 연구원
세종대학교 AISL 이동훈 연구원

## Slide 2: 목차
git clone을 통한 코드 zip 다운로드
Rasp 사용 가이드
ML 사용 가이드
Postman 사용 가이드 (시험 합의서 용)
MQTT.fx 사용 가이드 (MQTT 통신 확인용)
oneM2M Resource Browser 사용 가이드

## Slide 3: 구조도
Mobius
(oneM2M
표준 IoT 플랫폼)
Rasp
(Camera)
n
C
u
b
e
n
C
u
b
e
socket
socket
MQTT
nCube-Rasp.js
nCube-ML.js
display1.py
encoding.py
PC
(ML)
ML_python.py
decoding.py
03-0.0356.hdf5
MQTT
MQTT.fx
HTTP
postman
MQTT

## Slide 4: 1. Git clone을 통한 파일 다운로드
다음 github 주소에서 Clone을 하기 위한 git 주소를 받아온다

## Slide 5: 1. Git clone을 통한 파일 다운로드
Git Bash Here을 통해 원하는 디렉토리에 Bash를 켜서
git clone https://github.com/AISL-Sejong/AI4IoT.git
명령어를 통해 파일을 받아온다.

## Slide 6: 2. Rasp 사용 가이드
선행되어야 하는 부분
1. 라즈베리파이 4 보드와 USB Camera를 사용한다.
2. 깃허브 소스 코드 중 display1.py, encoding.py, nCube-Rasp.js만 사용한다
3. 모든 스크립트 위에 정의된 모듈들 설치한다.
4. nCube-ML.js 또한 node.js와 npm설치 후 npm install로 node module 다운받는다.
Mobius
Rasp
(Camera)
n
C
u
b
e
socket
MQTT
nCube-Rasp.js
display1.py
encoding.py

## Slide 7: 2. Rasp 사용 가이드
터미널에서 sudo apt-get install git을 통해 git을 설치해준 후
git clone https://github.com/AISL-Sejong/AI4IoT.git
명령어를 통해 파일을 받아온다.

## Slide 8: 2. Rasp 사용 가이드
AI4IoT 폴더 -> nCube-Rasp 폴더로 이동 후
npm install을 통해 node modules을 설치해준다.
자신의 IP 주소를 명시하면 된다.

## Slide 9: 2. Rasp 사용 가이드
터미널에 node thyme 명령어 입력 후 실행 시
status가 출력이 되며 정상 작동하는 것을 볼 수 있다.

## Slide 10: 2. Rasp 사용 가이드
display1.py를 실행시키면 초당 사진을 실시간으로 찍어서 모비우스 서버로 사진을 인코딩하여 전송하게 된다.

## Slide 11: 2. Rasp 사용 가이드
실시간으로 모비우스 서버에 사진이 전송됨을 브라우저를 통해 확인할 수 있다.

## Slide 12: 2. Rasp 사용 가이드 (스크립트)
1. Rasp 터미널을 켜고 소스 코드를 다운 받은 디렉토리로 들어간다.
2. MQTT 통신과 Socket.server를 open하기 위하여 nCube-Thyme-master-Rasp로 들어간다.
3. “node thyme”으로 실행시킨다.
7. HOST(line 11)를 자신의 ip주소로 바꾼 후 파이썬 스크립트를 실행 시킨다.
8. Socket 통신이 성공하면 Mobius 서버에 display cnt에 인코딩 데이터가 올라간다.
4.터미널에 [status] : crtci 가 출력되면 3번이 성공한 것이다.
5. 터미널에 TCP Server ( ip주소) for TAS in listening on port 3105를 찾아 IP를 확인한다.
6. Socket.client 실행 및 카메라를 실행시키기 위하여 display1.py을 연다.

## Slide 13: 3. ML 사용 가이드
선행되어야 하는 부분
1. ML을 돌릴 하드웨어를 선택한다. (PC or Jetsonboard 추천, 라즈베리파이는 느림.)
2. 깃허브 소스 코드 중 ML_python.py, decoding.py, 03-0.0356.hdf5, nCube-ML.js만 사용한다
3.모든 스크립트(03-0.0356.hdf5제외) 위에 정의된 모듈들 설치한다.
4. nCube-ML.js 또한 node.js와 npm설치 후 npm install로 node module 다운받는다.
Mobius
n
C
u
b
e
socket
nCube-ML.js
PC
(ML)
ML_python.py
decoding.py
03-0.0356.hdf5
MQTT

## Slide 14: 3. ML 사용 가이드
2. npm install 을 하지 않고 node thyme 명령어를 실행하면 에러 메시지가 출력된다.
1. nCube-ML 경로로 들어간다.
3. npm install 후 node thyme 실행시킨다.

## Slide 15: 3. ML 사용 가이드
5. ML_python.py에서
nCube-ML이 같은 PC 내에 있을 경우 IP주소 대신 “localhost” 라고 적을 수 있다.
4. node thyme 실행 시 다음과 같이
status가 출력이 되며 정상 작동하는 것을 볼 수 있다.

## Slide 16: 3. ML 사용 가이드
6. ML_python.py를 실행시킨다.
7. 정상적으로 구동이 되면 first_data라는 문구가 출력이 되면서 데이터를 받을 준비를 완료한다.

## Slide 17: 3. ML 사용 가이드 (스크립트)
1. PC 터미널을 켜고 소스 코드를 다운 받은 디렉토리로 들어간다.
2. MQTT 통신과 Socket.server를 open하기 위하여 nCube-Thyme-master-ML로 들어간다.
3. “node thyme”으로 실행시킨다.
7.HOST(line 44)를 자신의 ip주소로 바꾼 후 파이썬 스크립트를 실행 시킨다.
8. Socket 통신이 성공하면 ML_python.py에서 “first_data”라는 문구가 출력된다.
4.터미널에 [status] : crtci 가 출력되면 3번이 성공한 것이다.
5. 터미널에 TCP Server ( ip주소) for TAS in listening on port 3105를 찾아 IP를 확인한다.
6. Socket.client 실행 및 ML을 돌리기 위하여 ML_python.py을 연다.

## Slide 18: 4. Postman 사용 가이드 (스크립트)
사용 용도 : 서버에 이미지 데이터 업로드 (Rasp로 실시간 카메라 이미지를 사용하지 않을 때)
사용하는 프로토콜 : HTTP
사용 방법 :
1. https://github.com/IoTKETI/oneM2M-API-Testing에서 Mobius-release2 (json).postman_collection.json를 다운 받은 후 포스트맨에서 열어준다.
2. cin(content instance) 생성에 들어가 위에 주소란에 http://203.253.128.161:7579/Mobius/virtualStore/display1로 변경한다.
3. Body에 들어가 con : “ encoding_image_data (water or coke)”를 넣어준다.
4. Send를 눌러줍니다. Mobius 서버에 display cnt에 인코딩 데이터가 올라간다.

## Slide 19: 4-1) Environment 설정
1
2
3
- Environments에서 Global 클릭 후 위와 같이 mp_url과 cb를 설정한다.

## Slide 20: 4-2) Icis_cin 생성

## Slide 21: 4-3) samdasu_cin 생성

## Slide 22: 4-4) coca_coke_cin 생성

## Slide 23: 4-5) pepsi_coke_cin 생성

## Slide 24: 5. MQTT.fx 사용 가이드 (스크립트)
sub name 지정하는 방법:
1. Resource Browser에 주소를(/Mobius/VirtualStore) 적고 들어간다.
2. 원하는 cnt에 우클릭 후 Create를 누른다.
3. Select resource type에 Subscription을 누르고 rn에 원하는 name을 명시 후 nu주소 뒤에 rn에서 정한 name을 동일하게 적어준다. Event noti는 cnt내 들어오는 자식 instance가 궁금한 것이므로 3번 클릭 후 create한다.

## Slide 25: 5. MQTT.fx 사용 가이드 (스크립트)
사용 용도 : 서버안에 cnt에 원하는 데이터가 제대로 올라오는지 확인차
사용하는 프로토콜 : MQTT
사용 방법 :
1. MQTT.fx를 설치한다.
2. 설정 표시로 들어가 Broker Address에 203.253.128.161이라고 적는다.(Broker Port는 1883)
3. Connect를 눌러서 초록불이 뜨면 잘 연결된 것이다.
4. Subscribe를 누른 후 아래 주소창에 /oneM2M/req/+/지정한 sub name/# 을 적고 Subscribe를 누른다.
5. 지정한 cnt내 sub이 걸려 있으므로 데이터가 들어올 경우 MQTT.fx에 표출이 된다.
*sub name지정하는 방법은 뒷페이지에.

## Slide 26: 5-1) MQTT.fx 설치 후 설정
http://www.jensd.de/apps/mqttfx/1.7.1/?C=N;O=D에서 mqttfx-17.1-windows-x64bit.exe를 설치한다.
다운받은 MQTT.fx를 실행 후, 설정 표시로 들어가 Broker Address에 203.253.128.161이라고 적는다.(Broker Port는 1883)

## Slide 27: 5-2) 생성한 subscribe 주소 지정
Connect를 눌러서 초록불이 뜨면 잘 연결된 것이다.
Subscribe를 누른 후 아래 주소창에 /oneM2M/req/+/지정한 sub name/# 을 적고 Subscribe를 누른다.

## Slide 28: 5-3) 데이터 확인
지정한 cnt내 sub이 걸려 있으므로 데이터가 들어올 경우 MQTT.fx에 표출이 된다.
앞에 /oneM2M/req/+/ 부분은 건들지 말고,
위의 드래그한 부분만 수정해야한다.

## Slide 29: 6. oneM2M Resource Browser 사용 가이드
http://203.253.128.161:7575/#!/monitor 를 Web에 검색하여 oneM2M Resource Browser 접속한다.
Target Resource를 아래 캡처와 같이 /Mobius/virtualStore 로 변경한 뒤 오른쪽 START 클릭한다.

## Slide 30: 6. oneM2M Resource Browser 사용 가이드
Delete방법 :
삭제할 container 우클릭 후 Delete를 클릭한다.
Type resource name of the resource which want to delete: 안에 삭제할 container name을 입력한다.

## Slide 31: 6. oneM2M Resource Browser 사용 가이드
MQTTfx로 Subscription확인하기 위한 Sub생성법
- 캡쳐와 같이 sub 생성할 Resource Name을 임의로 지정한다.
Event Noti. Uri의 주소 뒤에 지정한 name을 똑같이 적어준다.(확인 시 편의성을 위함임.)
- Event Noti Criteria항목 중 Create of Direct Child Resource를 선택한 후 Create를 클릭하면 오른쪽 캡쳐와 같이 fx_accuracy sub이 생성된다.

## Slide 32: 감사합니다. 이메일 주소: kimyj.sejong@gmail.com